## Slide 1: 웹 개발자 부트캠프 과정
SeSAC x CODINGOn

## Slide 2: TCP/IP
Notes: 네트워크 관련 지식 잠깐

## Slide 3: TCP/IP란?
TCP/IP는 컴퓨터 네트워크에서 데이터 통신을 위한 프로토콜 스택으로, 네트워크 간의 데이터 교환을 가능하게 하는 중요한 기술
데이터를 분할하여 보냄.
정확한 전송을 보장하며 데이터의 경로를 지정하는 역할.
Notes: 프로토콜 스택 – 컴퓨터 네트워크에서 데이터 통신을 관리하는데 사용되는 소프트웨어 아키텍처 / 여러 계층으로 구성 / 각 계층은 특정 기능을 수행하는 프로토콜들의 집합.
아키텍쳐 – 목표하는 대상에 대하여 그 구성과 동작 원리, 구성 요소간의 관계 등을 설명하는 설계도 혹은 청사진.
소프트웨어 아키텍쳐 = 즉, 소프트웨어의 설계도, 구조도
프로토콜 – 네트워크 상에서 데이터를 주고 받기 위한 규칙과 절차의 집합. / 통신 시스템 간에 어떻게 데이터를 전송하고, 수신하고, 처리할지를 정의 / 여러 장치들이 일관되게 통신 할 수 있게 해준다. ==== 약속한 양식과 같음.
모르는 단어 없게
세트로 묶이는 이유
네트워크 통신의 기본 프로토콜 세트, 함께 작동하여 데이터의 전송과 수신을 관리. 상호보완적 역할, 각각 다른 계층에서 기능을 수행함.

## Slide 4: TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol)
TCP는 데이터를 신뢰성 있게 전송하기 위한 프로토콜
특징
신뢰성: 데이터의 손실이나 손상을 최소화하고, 데이터의 순서를 보장
연결 지향: 데이터를 주고받기 전에 송신자와 수신자 간에 연결
흐름 제어: 데이터의 흐름을 제어하여 수신자가 처리할 수 있는 속도에 맞춰 데이터를 전송
혼잡 제어: 네트워크의 혼잡 상태를 감지하고 조절하여 네트워크 성능을 유지
Notes: 프로토콜 – 네트워크 상에서 데이터를 주고 받기 위한 규칙과 절차의 집합. / 통신 시스템 간에 어떻게 데이터를 전송하고, 수신하고, 처리할지를 정의 / 여러 장치들이 일관되게 통신 할 수 있게 해준다. ==== 약속한 양식과 같음.
프로토콜 종류는 여러가지
그 중 TCP와 IP가 있고, TCP에 대한 설명.
TCP – 데이터가 신뢰성 있게 전송되도록 보장하는 프로토콜. 데이터의 순서와 무결성을 유지.
* 무결성 : 데이터가 변경되거나 손상되지 않고 원래 상태 그대로 유지되는 특성을 의미.

## Slide 5: TCP/IP
IP (Internet Protocol)
인터넷상에서 데이터를 전달하고, 규칙과 절차를 정의하는 프로토콜.
특징
패킷 기반: 데이터를 작은 패킷 단위로 나누어 전송하고, 각 패킷은 목적지 주소와 출발지 주소 정보를 포함
비연결성: 패킷은 독립적으로 처리되며, 수신자와의 직접적인 연결이 필요하지 않음.
라우팅: 각 라우터가 패킷의 경로를 결정하여 목적지까지 전달
IP 주소: IP는 각 컴퓨터를 식별하기 위한 IP 주소를 사용
Notes: *패킷 - 데이터를 전송하는 데 사용되는 작은 단위로 분할된 데이터 블록.

## Slide 6: TCP/IP 4계층
Notes: 인터넷기반의 효율적인 데이터 전송이라는 문제를 하나의 프로토콜로 설계
TCP/IP 모델은 네트워크 통신을 위한 프로토콜 스택으로, 컴퓨터 네트워크에서 데이터 통신을 관리하는 데 사용되는 기본 아키텍처입니다. 이 모델은 총 4개의 계층으로 구성되어 있습니다. 각 계층은 특정한 역할과 기능을 수행하며, 데이터의 흐름을 조절하고 효율적인 통신을 가능하게 합니다.
*OSI 7계층 모델 : 이론적 모델의 의미
네트워크 통신을 설명하기 위한 “이론적” 모델
네트워크 통신을 7개의 계층으로 나누어 각 계층의 역할을 명확히 정의하여, 네트워크 설계와 문제 해결을 체계적으로 접근할 수 있게 한다.
이론적 모델이라는 말은, OSI 모델이 네트워크 통신을 구조적으로 이해하고 설계하는 데 도움을 주기 위해 만들어진 표준이지만, 실제로 모든 네트워크 시스템이 이 모델을 엄격 따르지느 않는다는 의미.
TCP/IP 모델 : 실제 사용되는 모델
실제 네트워크 통신에서 널리 사용되는 실질적 모델이다. 인터넷의 기반이 되는 프로토콜 스위트로, 네트워크 상에서 데이터를 전송하는데 사용된다
OSI 모델 보다 단순화된 구조를 가지며, 실제로 네트워크 시스템에서 많이 사용됨.
*Why? 4계층?
네트워크 통신의 효율성을 위해 계층을 통합하여 간소화한 모델.
계층 설명

## Slide 7: 네트워크 인터페이스 계층
Network Interface Layer 또는 Network Access Layer
OSI 7계층의 물리계층과 데이터 링크 계층에 해당
이 계층은 물리적인 네트워크와 상호 작용하며, 데이터를 전기 신호로 변환하거나 광 신호로 변환하여 전송
데이터를 프레임으로 나누어 전송하고 프레임을 수신하여 물리적인 신호로 변환하는 역할을 수행
수신된 프레임에서 오류를 검출
MAC (Media Access Control) 주소를 관리
Ethernet이나 Wi-Fi 같은 기술이 이 계층에 해당
Notes: - 데이터가 실제로 물리적 네트워크를 통해 전송되는 방식을 담당.
데이터 프레임 – 데이터 링크 계층에서 사용되는 데이터 전송 단위. 데이터가 물리적 매체를 통해 전송되기 전에 데이터 프레임으로 포장.
데이터는 각 계층을 거치면서 캡슐화가 진행되는데 그때마다 데이터를 부르는 이름이 달라집니다(기능=가지고 있는 정보도 약간씩 변형). 그냥 데이터다~ 라고 생각하세요!
응용 계층 : 데이터
전송 계층 : 세그먼트
인터넷 계층 : 패킷
네트워크 엑세스 계층 : 프레임
*캡슐화 / 역캡슐화
네트워크 통신에서 데이터가 상위 계층에서 하위 계층으로 전달 될 때, 각 계층에서 헤더나 특정 정보가 추가되는 과정.

## Slide 8: 인터넷 계층
Internet Layer
OSI 7계층의 네트워크 계층에 해당
이 계층은 데이터 패킷의 라우팅과 논리적인 주소 지정을 담당
IP (Internet Protocol) 프로토콜이 이 계층에서 작동하며, 패킷의 출발지와 목적지 IP 주소를 사용하여 라우팅을 수행
IP 주소와 관련된 서비스인 ARP (Address Resolution Protocol)와 같은 프로토콜도 이 계층에서 동작
Notes: ARP(주소 해결 프로토콜) : 네트워크 상에서 IP 주소를 물리적인 MAC 주소로 매핑(물리적인 주소를 찾는 과정)하는 프로토콜.
- MAC 주소는 각 네트워크 장치에 할당된 고유한 식별자이다.
매핑 : 두 가지 다른 유형의 정보나 요소 사이의 상호 대응.
논리적 주소(IP 주소)를 사용하여 데이터 패킷을 목적지까지 전달한다. / 경로 설정 및 패킷 전달을 담당.

## Slide 9: 전송 계층
Transport Layer
OSI 7계층의 전송 계층에 해당
이 계층은 데이터의 신뢰성과 흐름 제어를 관리
TCP (Transmission Control Protocol)와 UDP (User Datagram Protocol)가 이 계층에서 작동
Notes: 데이터의 신뢰성 있는 전송을 담당하며, 데이터 세그먼트의 전달과 오류 검출 및 수정을 수행한다.

## Slide 10: 응용 계층
Application Layer
OSI 7계층의 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층에 해당
최종 사용자에게 서비스를 제공하기 위한 응용 프로그램과 사용자 인터페이스가 이 계층에 위치
이 계층은 다양한 프로토콜을 포함하며, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS 등의 프로토콜이 이 계층에서 동작
각 프로토콜은 특정한 응용 서비스를 제공하기 위한 목적으로 사용
Notes: 사용자와 네트워크 간의 인터페이스를 제공하며, 네트워크 애플리케이션이 동작하는 계층

## Slide 11: UDP
UDP (User Datagram Protocol)
UDP는 비연결성 프로토콜로, 데이터의 신뢰성은 낮지만 속도가 빠르고 간편
데이터그램 단위로 데이터를 전송하며, 순서 보장 및 데이터 신뢰성은 보장되지 않음.
데이터 전송에 관련된 작업이 단순
흐름 제어나 혼잡 제어 메커니즘이 없어서 오버헤드가 적음
VOIP, 스트리밍, 온라인 게임 등에서 데이터 전송이 빈번하게 발생하는 경우에 사용됩니다.
Notes: 데이터그램 - 패킷 과 같이 데이터의 이름이 바뀐 것.
데이터를 빠르게 전송해야 하는 곳. 손실이 발생하더라도 연속적인 데이터 전송이 중요하기 때문에 TCP 보다 유리.
빠른 전송 속도와 낮은 지연 시간.
즉 , 데이터를 신속하게 전송하고 신뢰성 있는 것 보다 속도와 효율성을 중시해야 하는 경우에 적합한 프로토콜 이다.